## Slide 1: Automatisk vanningssytem
Anders Kristoffersen

## Slide 2: Stabil vanning, mindre manuelt arbeid
Plantene mine dør når jeg drar hjem på ferie
Til tider lever de nøkternt selv når jeg er hjemme
Problemet skal løses med automatisk fuktighetsmåling og vanning

## Slide 3: Krav og hovedfunksjoner
Terskelbasert vanning
Periodisk måling av fukt med ADC
Fast varighet for vanning
UART kommunikasjon for testing
Enkel rekonfigurasjon gjennom en config fil
  MOISTURE_THRESHOLD_PERCENT
  SAMPLE_INTERVAL_MS
  WATER_DURATION_MS
  TEST_MODE_ACTIVE

## Slide 5: Oppsett og fastvare
ATmega4809
WHADDA Vannpumpe
12V Relé
Kinesisk fuktighetsmåler fra Aliexpress
12V PSU
Microusb-kabel for UART kommunikasjon
5V
UART
12V
Akvitasjon
Fuktighetsmåling
(til ADC)
Bare under testing
GND
GND
Notes: Skulle opprinnelig være en ESP32 men den streiket.

## Slide 8: Implementasjon og programvare
Programmert i Microchip Studio
Mainfunksjon med målings- og vanningsloop
Hver modul har egen headerfil og kildefil
  ADC
  CLKCTRL
  UART
En egen config headerfil styrer konfigurasjon
Fuktighetsmåler og reléoppsett er lagret i egne filer
UART testing foregår gjennom interrupts
  Tre kommandoer, toggle, kjør en vanningssekvens og sjekk fuktighetsnivå

## Slide 17: GitHub depot
All kildekoden kan finnes her:
https://github.com/AndersKristof/ttk8

## Slide 18: Demonstrasjon

## Slide 19: Resultater og videre arbeid
Systemet fungerer som det skal
  Gode parametere for samplings- og vanningsinterval og fuktighetsterskel har blitt funnet gjennom UART test oppsettet
Men det har forbedringspotensialer
  Sleep controller med PIT vekking for lavere strømforbruk
  LCD skjerm for live overvåkning av systemet
  Beholder for elektronikk og vann
  Spenningsregulator for å fjerne dobbel strømforsyning

## Slide 20: Takk for oppmerksomheten! Noen spørsmål?